| Popis |
| --- |
| Johnstone’s Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt je vysoce odolný vrchní nátěr do interiéru na bázi tvrdé akrylové pryskyřice. Ideální pro hygienicky náročná prostředí a plochy, které jsou vystaveny častému čištění. |
| doporučené použití |
| Přípravek je založený na technolgii působení iontů stříbra, který potlačuje baktérie a zajišťuje odolný, omyvatelný finální povlak. Pro použití na vnitřní plochy vystavené vysokému zatížení a splňující hygienické požadavky. |
| Speciální vlastnosti |
| Odolný trvanlivý matný nátěr určený k potlačování infekcí způsobených škodlivými bakteriemi. |
| Barevná škála |
| Brilantní bílá, Magnolie. Dodává se v široké škále barev na základě tónovacího systému Johnostone´s. |
| povrch |  | Objemová sušina |
| Matt |  | 42 % |
| vydatnost |
| 1 litr barvy Johnstone’s Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt pokryje asi 12 m2 v závislosti na povaze a pórovitosti povrchu. Pokud použijete víc než jedno balení barvy na stejnou plochu smíchejte předem jejich obsah. |
| Doba schnutí |
| Po 3-4 hodinách suchý na dotyk. Přetíratelnost po 4 hodinách. |
| Doprava a skladování |
| Skladujte a dopravujte vždy v bezpečné vzpřímené poloze, abyste omezili možnost rozlití. skladujte mimo zdroje tepla a ohně. |
| ředidlo |
| Čistá voda. |
| nízký Obsah VOC |
| Dle vyhlášky 355/02 Sb. ve zn. 509/05 Sb.: Hustota: 1,39 – 1,42 g/cm3, sušina: 42 %, rozpouštědla: max. 0,053 kg/kg produktu, celkový organický uhlík: max. 0,025 kg/kg produktu. Podkategorie A/a, Prahová hodnota VOC: 75 g/l /etapa I; max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 75 g/l |
| Tloušťka filmu |
| Mokrý film: 83 µm; Suchý film: 30 µm. |
| Obsah |
| 5 litrů |
| příprava |
| Všechny natírané povrhy musí být neporušené, čisté, suché a zbavené mastnot. Odstraňte popraskanou či loupající se barvu. Povrch obrušte až na zdravý podlad jemným vodo vzdorným smirkovým papírem a důkladně opláchněte před prvním nátěrem Johnstone’s Acrylic Primer Undercoat. Zamezte vdechování prachu. Při suchém broušení používejte vhodnou obličejovou masku. Zvláštní opatrnost by se měla věnovat při přípravě dřevěných nebo kovových povrchů natíraných před rokem 1960, protože mohou obsahovat zdraví škodlivé olovo. Pro další informace kontaktujte Oddělení poradenství. Savé povrchy penetrujte roztokem sestávajícím z 1 dílu vody a 4 dílů Anti-Bacterial Acrylic Matt. Neošetřené dřevěné a kovové povrchy základujte vhodným primerem Johnstone´s. Radiátory před natíráním nechte vychladnout. Dodatečné informace a a bezplatné technické listy Johnstone´s Trade jsou k dispozici na čísle 01924 354000 nebo na osobní vyžádání. |
| použití |
| Před použitím dobře promíchejte a aplikujte štětcem, válečkem nebo stěrkou na barvy. Při válečkování použijte syntetický váleček se středním profilem. Nepřeplňujte žlábek. Dbejte na rovnoměrné pokrytí válečku. Při použití štětce jej dostatečně namáčejte. Aplikujte volně a rovnoměrně, zamezte stékání. |
| čištění |
| Před čištěním odstraňte co nejvíce barvy z nářadí. Čistěte bezpzprostředně po použití teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Víčka znovu pevně uzavírejte. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy, např. ve sběrném dvoru pro odpadní barvy. Odpad z barev nevylévejte do kanalizace nebo vodoteče. |
| Opatření |
| Při aplikaci a sušení zajistěte dobrou ventilaci. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem nebo doporučeným mycím prostředkem Uchovávejte mimo dosah dětí |
| Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. |

Dodavatel: TRIGA COLOR, a.s., Janáčkova 333, Tišnov;  Telefon: 532193923

Výrobce: SigmaKalon UK Limited; HUDDERSFIELD ROAD, BIRSTALL, BATLEY, WEST YORKSHIRE WF17 9XA, UNITED KINGDOM; +44 (0) 1924 354000;  nouzové číslo: +44 (0) 1924 354000; +44 (0) 1924 354533